## Indecorr L (Live) – hladká disperzní interiérová barva

### Charakteristika:

Sněhově bílá interiérová barva, s velmi dobrou nyvostí a bělostí. Je určena pro obytné prostory s vyšším stupněm zatížení (kuchyně, dětské pokoje), ale také pro nemocnice, školy, kanceláře apod.

### Složení:

Vodní disperze makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv, pigmentů a plniv

### Použití:

K vysokotlakému stříkání (18 MPa) zdiva, vápenných, vápenocementových, disperzních omítek, betonů, dřevovláknitých, dřevotřískových, sádrokartonů. Lze použít i k nátěru.

### Podklad:

Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především klihových a vápenných nátěrů) a odizolovaný proti vodě

Nové omítky: podklad musí výt suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáváním a omytím. Před použitím Indecorrul Live se doporučuje podklad penetrovat PEKO

Starší betony a omítky: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a hlavně starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím. Nerovnosti vyspravit pryskyřicovou jemnou omítkou T/1, T/2 a nepenetrovat PEKO.

Disperzní podklady: podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a omytím. Staré nesoudržné disperzní omítky je nutno mechanicky zdrsnit. Nerovnosti je třeba vyspravit pryskyřicovou jemnou omítkou T/1, T/2 a spravovaná místa penetračním prostředkem PEKO

Dřevovláknité, dřevotřískové a dřevotřískové podklady: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a omytím. Dále se musí podklad napenetrovat PEKO

Staré hlinkové a kaolinové nátěry: je třeba odstranit, omýt a po oschnutí napenetrovat PEKO.

Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit (za mokra) a potom ošetřit fungicidními prostředky. Skvrny a mapy od nečistot nebo z kouření je nutné odstranit dopředu.

### Ředění:

Ředění se provádí vodou.

1. nátěr 15-20%

2. nátěr 5-10%

### Odstín:

Bílý + odstíny dle vzorkovníku Alfa firmy Tomeš-výroba stavebních hmot s.r.o.

### Nanášení

Válečkem, štětkou, stříkáním

### Doporučený nátěrový postup staré omítky

1. Odstranění starých nepřilnavých materiálů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot

2. Větší nerovnosti vyrovnat pryskyřicovou jemnou omítkou T/1, T/2

3. Spravovaná místa napenetrovat PEKO

4. Po šesti hodinách provedeme dvojnásobný nátěr barvou Indecorr Natural Live. Druhý nátěr se provede nejdříve za šest hodin po předcházejícím nátěru

### Technické parametry výrobku

| Parametr | Zkušební postup | Výsledek | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Přídržnost k betonu | CSN 73 2577 | 0,62 | MPa |
| Přídržnost k vápenocementovým omítkám | CSN 73 2577 | 0,72 | MPa |
| Prostup vodních par – ekvivalentní difúzní tloušťka | CSN 73 2580 | 0,009 | m |
| Zdravotní a hygienická nezávislost VoC | Posouzení | vyhovuje |  |

### Spotřeba:

0,15 - 0,2 kg/m2 při jednom nátěru na hladký povrch

### Doba zasychání:

6-12 hodin v závislosti na počasí, teplotě, vlhkosti

### Pracovní teplota:

+5°C až +25°C pro podklad i vzduch

### Hustota:

1,55-1,75 g/cm3

### Balení:

Plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg

### Skladování:

24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí nad bodem mrazu. Nesmí přemrznout

### Bělost:

Bělost 92-94%

### Bezpečnost a hygiena práce:

Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažením očí vypláchněte proudem vody po dobu asi 10 minut, vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí!

### Poznámka:

Výrobek je certifikován autorizovanou zkušebnou a bylo na něj dáno prohlášení o shodě